## Slide 1: A Comparative Study of Edge Detectors in Digital Image Processing 邊緣檢測在數位影像處理中的比較研究
報告人：羅尹瑄

## Slide 2: 什麼是邊緣檢測
邊緣檢測（Edge detection）是影像處理和電腦視覺中的基本問題
邊緣檢測是指在影像中識別和定位不連續的過程
不連續是像素強度的突然變化，這是一個場景中物體邊界的特徵
在影像處理中常遇到的邊緣特徵：
（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
Notes: (A)像素

## Slide 3: 為什麼要做邊緣檢測
為了使電腦視覺能夠理解影像，必須能夠檢測影像中每個物件的邊緣
根據邊緣和線條的組成，可以知道物體的輪廓
方便將圖片的特徵取出，進而讓電腦可以進行更進一步的處理

## Slide 4: 研究目的
簡介4種邊緣檢測：
1.Prewitt
2.Sobel
3.Canny
4.Intuitionistic Fuzzy
用MSE和PSNR比較
實做比較結果

## Slide 5: Prewitt邊緣檢測
它對影像的隨機雜訊具有一定的平滑效果
用水平遮罩和垂直遮罩來計算
=
=

## Slide 6: Prewitt邊緣檢測
原圖
灰階影像
Prewitt

## Slide 7: Sobel邊緣檢測
把遮罩中間的數值+1-1，因此兩側邊緣的元素得到了增強，使邊緣看起來更亮。
=
=

## Slide 8: Sobel邊緣檢測
Prewitt
Sobel

## Slide 9: Canny邊緣檢測
最優邊緣檢測的優點：
1.良好的邊緣檢測能力
2.好的定位能力
3.清楚的檢測點與邊緣點
Canny計算步驟：
1. 對影像進行高斯濾波
2. 用Sobel的算法來計算梯度值和梯度方向
3. 對梯度值進行非極大值抑制
4. 用雙閾值演算法檢測和連線邊緣

## Slide 10: Canny邊緣檢測
原圖
灰階影像
Canny

## Slide 11: Intuitionistic Fuzzy邊緣檢測
直覺模糊步驟：
1. 影像分割為2部分(A圖、B圖)，A圖為原始圖片想要凸顯部分
2. 將A圖、B圖影像模糊化處理
3. 增強A圖減弱B圖，再將兩張影像合併得到圖AB
4. 將合併後的影像(圖AB)跟原始圖像做平均

## Slide 12: Intuitionistic Fuzzy邊緣檢測
原圖
灰階影像
Intuitionistic Fuzzy

## Slide 13: 比較邊緣檢測的好壞
判斷方法：
用均方誤差(MSE)和峰值訊噪比(PSNR)
用原圖灰階影像與完成邊緣檢測的圖進行計算
MSE是在計算與原圖的差異
PSNR是在計算影像是否有失真

## Slide 14: 例子
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(A)灰階影像
(B)Canny
(C)Sobel
(D)Prewitt
(E) Intuitionistic Fuzzy

## Slide 15: 結論
四種用於圖像處理圖像的邊緣檢測技術
根據MSE和PSNR值進行比較
直覺模糊顯示PSNR較高，MSE較低
代表直覺模糊比其他三種技術在對使像素更亮上更有用